便携型通过式金属安检门

便携设计：

- 安检门采用折叠设计，具有体积小，重量轻，安装方便，携带运输便利之优点。

探测区域：

整体式探测,从头到脚,均匀稳定无盲区。

报警方式：

声音报警，面板上音量旋钮可调节报警声音大小；

探测灵敏度：

能稳定探测到2-4CM大小的金属物体

操作简单:

调节报警音量和灵敏度,直接旋转前面板无级式调节旋钮,简单方便；

产品工艺：

采用PVC合成材料及特种生产工艺制造，外形豪华美观。

智能统计：

智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数，通过人数统计数量多达10万人次；

抗干扰能力强：

采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。

安装调试：

本金属探测门采用便携设计，单人仅需5分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和调试操作说明书。

使用领域:机场、各种会场、大型活动、车站、码头、娱乐场所、监狱、法院、政府重要部门、工厂、考场、商场、社区的通道安全检查和违禁物品查验领域。

技术参数

电源：AC90V-250V  50HZ-60HZ ( DC12V 1A)

功率：<20W

外型尺寸：2050mm（高）´900mm（宽）´400mm（深）

通道尺寸：2000mm（高）´800mm（宽）´400mm（深）

外观颜色：黑色

整机重量：约23kg

工作环境：-20°C—+45°C

符合标准：GB15210-2003《通过式金属探测门通用技术规范》国家标准