GC1001型手持式金属探测器

产品简介:
    GC-1001是一种小型手持式金属探测仪，是保安检查和产品包装检查的专用工具。其使用方便、无任何调节控制器、探测金属物体响应快、声音和LED发光同时报警。探测较小金属时发出清晰的频率较低的音调声，探测大金属物体时发出高音频的音调。

功能特点：
1、操作简单、方便。
2、手握部分采用防滑设计，便于工作。
3、操作无方向性---当探测到金属时，正反两面Alert灯均可发出红光报警
4、极低的电池消耗量---待机是电流为零、工作时小于1mA。
5、极高的精确度和灵敏度---可准确地探测到极小的金属物品（0.1g或甚至更小）。
6、电池电压提示---系统不断地检测电源、电池故障、电压不足，当电压不足时未探测金属时红色的
   Alert会亮，显示更换电池。
7、会根据金属大小产生不同报警音调，在嘈杂的环境可外接耳机。

规格参数：
1、探测灵敏度：Φ2.0mm钢球
2、电源：9伏电池（6F22ND）
3、消耗功率：220mW
4、工作电流：小于50mA
5、工作温度：-10℃-50℃
6、净重：350g
7、尺寸：410*85*15mm