GARRETT手持式金属探测器

性能及特点:

操作简单、方便,手握部分采用防滑设计，便于工作。

操作无方向性——当探测到金属时。正反两面警示灯均可发出红光报警

极低的电池消耗量——待机是电流为零、工作时小于1mA。

极高的精确度和灵敏度——可准确地探测到极小的金属物品（0.1克或甚至更小。）

电池电压提示——系统不断地检测电源，电池故障、电压不足、电量不足时红色的警示灯会亮，显示更换电池。

会根据金属大小产生不同报警音调，在嘈杂的环境可外接耳机。

产品参数

外形尺寸：430mm（长）´40mm（宽）´95mm（高）

工作电源：标准9v层叠碱性电池

报警模式：声光同步报警

产品重量：350克

装箱尺寸：450mm´225mm´445mm